第九章键、花键、无键联接和销联接

§9-1  键联接

一、键联接的类型

键是一种标准件，通常用于联接轴与轴上旋转零件与摆动零件，起周向固定零件的作用以传递旋转运动成扭矩，而导向键、滑键、花键还可用作轴上零件移动的导向装置。

主要类型：平键、半圆键、楔键、切向键

（一）平键 联接

1、普通平键

用于静联接，即轴与轮毂间无相对轴向移动构造：两侧面为工作面，靠键与槽的挤压和键的剪切传递扭矩；轴上的槽用盘铣刀或指状铣刀加工；               轮毂槽用拉刀或插刀加工。

2、导向平键和滑键都用于动连接

导向键——键不动，轮毂轴向移

滑键——键随轮毂移动

特点：装拆方便，对零件对中性无影响，容易制造，作用可靠，多用于高精度联接。但只能圆周固定，不能承受轴向力

（二）半圆键联接

工作面:两侧面

工作原理:   即工作时靠键与键槽侧面的挤压传递转矩

特点：连接制造简单，装拆方便，

缺点：轴上键槽较深，对轴削弱较大。

适用于载荷较小的连接或锥形轴端与轮毂的连接。

（三） 楔键联接和切向键联接

普通楔键：上、下面为工作表面，有1：100斜度（侧面有间隙），工作时打紧，靠上下面摩擦传递扭矩，并可传递小部分单向轴向力

特 点 ：适用于低速轻载、精度要求不高。对中性较差，力有偏心。不宜高速和精度要求高的联接，变载下易松动。钩头只用于轴端联接，如在中间用键槽应比键长2倍才能装入。且要罩安全罩

切向键：两个斜度为1：100的楔键联接，上、下两面为工作面（打入）布置在圆周的切向

工作原理：靠工作面与轴及轮毂相挤压来传递扭矩

二、平键的强度校核

键的材料采用强度极限σb不小于600MPa的碳素钢，通常用45钢。当轮毂用非铁金属或非金属材料时，键可用20或Q235钢。键的截面尺寸应按轴径d从键的标准中查取；键的长度L可参照轮毂长度从标准中选取。

失效形式：压溃（静联接）磨损（动联接）键的剪断（较少）

a) 挤压强度条件为

T——扭矩（Nmm）k——工作高度 k=h/2

d——轴径（mm）

l——工作长度  A型键：l=L-b B型键：l=L C型键：l=L-b/2

L——公称长度

b）剪切强度条件

三、半圆键联接强度校核

强度不够时，措施：

1）双键，180°布置（按1.5个键计算）三键，120°布置

2）增大轴径d↑

3）增长L↑，但轮毂长↑受力不利

4）改用花键

§9-2 花键联接

轴和轮毂孔周向均布多个凸齿和凹槽所构成的连接称为花键连接。

工作面：齿的侧面 ——适用于动、静联接

特点：对中、导向性好。各键齿承载均匀，承载力大,键槽浅，对轴损伤较小。

加工要用专用设备，成本高

失效形式 : 静联接:  齿面压溃。

动联接: 工作面磨损。

花键类型

按齿形分：①矩形花键

② 渐开线花

③三角形花键

矩形花键联接按新标准为内径定心，定心精度高，定心稳定性好，配合面均要研磨，磨削消除热处理后变形，应用广泛定心方式为齿形定心，当齿受载时，齿上的径向力能自动定心，有利于各齿均载，应用广泛，优先采用

§9-3无键联接

常用的无键联接包括过盈联接、胀紧联接和成形联接

1、过盈联接

利用两个被联接件本身的过盈配合来实现，一为包容件，另一为被包容件

装配方法：

1）压入法—利用压力机将被包容件压入包容件中，由于压入过程中表面微观不平度的峰尖被擦伤或压平，因而降低了联接的紧固性

2）温差法——加热包容件，冷却被包容件。可避免擦伤联接表面，联接牢固。

2、胀紧联接

如图为弹性环联接——利用锥面贴合并挤紧在轴毂之间用摩擦力传递扭矩，有过载保护作用。弹性环的材料为高碳钢或高碳合金钢（65，70，55Cr2、60Cr2）并经热处理。锥角一般为12.5~17°，另外要求内、外环锥面配合良好。

特点：可传递较大扭矩和轴向力，无应力集中，对中性好，但加工要求较高，应用受限制。

3、成形联接

轴和毂孔有柱形和圆锥形等。

特点：没有应力集中源，对中性好，承载能力强，装拆方便，但加工不方便，需用专用设备，应用较少。另外成形面还有方形、六边形及切边圆形等，但对中性较差。

§9-4 销联接

销联接主要用于固定零件之间的相对位置，并能传递较小的载荷，它还可以用于过载保护。

按功能分：

定位销—主要用于零件间位置定位，左图，常用作组合加工和装配时的主要辅助零件。

联接销—主要用于零件间的联接或锁定，中图，可传递不大的载荷

安全销—主要用于安全保护装置中的过载剪断元件，

按形状分：

圆柱销——不能用于装拆（否则定位精度下降）

圆锥销——1：50锥度，可自锁，定位精度较高，允许多于装拆，且便于拆卸

特殊型式销——带螺纹锥销，开尾锥销（右图）弹性销，槽销和开口销等多种形式