黑龙江科技学院

课       程       设       计

展开式二级圆柱齿轮减速器的设计

学    院：机械工程学院学院

专    业：机械制造及其制动化

班    级：0X—1班

学    号：XXXXXXXXX

姓    名：XXX

指导教师：XXX

设计时间：2012年6月

目       录

第一章    设计任务书  ………………………………………………2

第二章    减速器传动系统的总体设计方案  ………………… 3

一    电动机的选择  …………………………………… ………4

二    传动零件的设计  ……………………………… ……… 8

三    轴的设计  …………………………………… ……………17

四    箱体及附件的设计……………………………… ………21

第三章  润滑与密封 …………………………………………………22

第四章  本次课程设计的感受………………………………………23

第一章       设 计 任 务 书

1、展开式二级圆柱齿轮减速器的设计

- 设计题目

用于带式运输机的展开式二级圆柱齿轮减速器。传动装置简图如右图所示。

(1)带式运输机数据

见数据表格。

(2)工作条件

单班制工作，空载启动，单向、连续运转，工作中有轻微振动。运输带速度允许速度误差为±5%。

(3)使用期限

工作期限为十年，检修期间隔为三年。

(4)生产批量及加工条件

小批量生产。

2.设计任务

1)选择电动机型号；

2)确定带传动的主要参数及尺寸；

3)设计减速器；

4)选择联轴器。

3.具体作业

1)减速器装配图一张；

2)零件工作图二张（A:输出轴及输出轴大齿轮；B: 中间轴及中间轴大齿轮）；

3)设计说明书一份。

4.数据表

| 序号 | 1.1 |
| --- | --- |
| 运输机工作轴转矩T/(N·m) | 800 |
| 运输带工作速度v/(m/s) | 1.2 |
| 运输带滚筒直径D/mm | 360 |

第二章    减速器传动系统的总体设计

1. 组成：传动装置由电机、减速器、工作机组成。

2. 特点：齿轮相对于轴承不对称分布，故沿轴向载荷分布不均匀，

要求轴有较大的刚度。

3. 确定传动方案：考虑到电机转速高，传动功率大，将V带设置在高速级。

其传动方案如下：

选择V带传动和二级圆柱斜齿轮减速器（展开式）。

传动装置的总效率

==0.960970.97099099=0.86

为V带的效率,为第一对轴承的效率，

为第二对轴承的效率，为每对齿轮啮合传动的效率（齿轮为7级精度，油脂润滑.因是薄壁防护罩,采用开式效率计算)。

一、电动机的选择

- 选择电动机类型。

带式运输机为一般用途机械，根据工作和电源条件，选用Y系列三相异步电动机方法如下：

- 工作机使用功率Pw.按下面公式计算得到

Pw.=

式中 D－工作机的直径，mm;

nw－工作机转轴的转速，r/min:

－工作机的传动效率。

从该题目中我们可知道圆周速度n和滚筒直径和D

由公式：v= 可以求得 ==63.66r/min

进而得到  Pw.===5.50KW

2)所需的电动机的功率P.由教材图1.5.4和表2.2.1选取：=0.96（V带效率）；=0.97（齿轮传动效率按7级精度）：=0.99（滚动轴承效率）；=0.99（弹性联轴器效率）由式=…可得到电动机至滚筒的传动总效率=4=0.960970.97099099

=0.86

所需电动机的功率===6.40W

3)选择电动机的额定功率。单班制工作，空载启动，单向、连续运转，工作中有轻微振动。运输带速度允许速度误差为±5%。查附表2.1取=7.5W

3)选择电动机转速。卷筒的工作转速为==63.66这里取=64W

按《课程设计指导书》表2.3.1所推荐的各类传动比范围，取：V带传动比i=2 P 4;单级直齿圆柱齿轮的传动比i=3 P 4. 总的传动比推荐范围

i=ii=2 P4

=18P64

电动机的转速可选的范围为：

n=(18-64)=1152 P 4096(r/min)

对于两级齿轮减速器，为使各级齿轮传动润滑良好，应使各级大齿轮具有接近的直径值。若两级减速器的传动比为	i,其中高级传动的传动比i,其中高速d级的传动比可取

展开式            i1.14

同轴式              i1.05

符合这一范围的同步转速有1500和3000两种。根据计算出的容量，由附表2.1查得两种电动机型号，其技术参数及传动比的比较情况见下表：

| 方案 | 电动机型号 | 额定功率 （KW） | 电动机转速(r/min) | 传动装置的传动比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 同步转速 | 满载转速 | 总传动比 | V带 | 高速级齿轮 | 低速级齿轮 |
| 1 | Y132S2-2 | 7.5 | 3000 | 2900 | 45.3 | 3 | 4 | 3.8 |
| 2 | Y132M-4 | 7.5 | 1500 | 1440 | 22.5 | 2. | 3.75 | 3 |

综合考虑电动机、传动装置、重量及传动比，比较上表两种方案。方案1电动机价格较便宜，但传动比较大，致使传动装置的结构尺寸也较大；方案2的电动机和传动比都比较适中，传动装置结构也比较紧凑。因此选定电动机型号为Y132M-4。其主要外形尺寸和安装尺寸查附表2.3可得下表

型电动机外形尺寸及安装尺寸

| 电动机型号 | 中心高 H(mm) | 外形尺寸（mm） LHD | 安装尺寸 A | 轴伸尺寸 D | 键槽尺寸 F(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y132M-4 | 132 | 515345315 | 216178 | 3840 | 10 |

- 计算传动装置总传动比及分配传动比

1）传动系统的总传动比。将电动机的满载速n=1440r/min,圆筒轴转速n=64r/min带入式

i===22.5

1) 分配传动系统各级传动比。该系统由一级带传动和两级齿轮传动组成。为使V带传动的轮廓不致过大。分配传动比时应保证<i

2.计算传动装置的运动动力参数

  - 计算各轴转速

Ⅰ轴        n===720r/min

Ⅱ轴        n===192r/min

Ⅲ轴	n===64r/min

2）计算各轴功率

轴                P=P=P=7.50.96=7.2(KW)

Ⅱ轴                    P=P=P=7.20.990.97=6.9(KW)

轴                   P= P= P=6.910.990.97=6.64(KW)

卷筒轴               P= P= P=6.640.990.99=6.50（KW）

  - 计算各轴转矩

电动机轴            T=9550=9550=49.74（N.m）

轴                 T=9550=9550=95.58 (N.m)

Ⅱ轴                     T=9550=343.25（N.m)

Ⅲ轴                    T=9550=984.84(N.m)

工作机主轴    T=9550=9550=969.92（N.m）

将以上计算参数整理成表如下

| 轴号 | 功率P | 转矩T(N.m) | 转速n(r/m) | 传动比 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动机轴（0轴） | 7.5 | 49.74 | 1440 |  |  |
| 轴 | 7.2 | 95.58 | 720 |  |  |
| Ⅱ轴 | 6.9 | 343.25 | 192 |  |  |
| Ⅲ轴 | 6.6 | 984.84 | 64 |  |  |
| 卷筒轴 | 6.5 | 969.92 | 64 |  |  |

二、传动零件的设计

一、V带传动的设计

1）确定计算功率P

由课本的公式（7.4.3）得P=KP=1.2=9

选择普通V带型号

根据P=9（kW）,n=1440r/min由课本图7.4.2选用型普通V带。

确定带轮基准直径	d和d

根据表7.3.1和图7.4.2选取d=125mm,且d=125mm>d=75mm

大带轮基准直径为

d= d=125=250mm按表7.7.2选取标准直径d=250mm

则实际传动比i

2）验算带速v

V==9.42(m/s)

带速在5 P25(m/s)范围内

3）确定带的基准长度L和实际中心距a

按结构设计要求初选定中心距a=500mm

L=2a+( d+d)+

=(2500+(125+250)+)

=1596.56

由表7.2.3选取基准长度L=1600mm式（7.4.7）得实际中心距a为

aa+=500+=502mm

中心距a	的变化范围为

a=a-0.015L=502-24=478mm

a=a+0.03L=502+0.031600=550mm

校验小带轮=180-=180-57.3

=180-14.27

=165.73>120

4)确定V 带根数z

由教材式（7.4.9）得

z=

根据d=125、n=1440r/min,查表7.4.1，用内插法得P=1.91kW。由教材表7.4.12差得K=1.027510,根据传动比i=2查教材表7.4.13得K=1.1373.带入式（7.4.2）得功率增量为：

=[2.649410]=0.18kW

由教材表7.2.3查得带长度修正系数K=0.99，由图7.4.1查得包角系数K=0.97,带入上面公式得普通V带的根数为

Z= =4.48（根）

圆整得z=5根

5)求初拉力F及带轮轴上的压力F

由表7.3.1查得得普通V带的初拉力A型普通V带的每米长质量q=0.10kg/m

，根据式（7.4.10）得单根V带的初拉力为

F=

=[]

=159.83(N)

由式（7.4.11）可得作用在轴上的压力为F为

F=2 Fzsin=2159.835sin=317.19(N)

二、齿轮传动的设计

一、输入级齿轮的设计

| 计算项目 | 计算依据内容、及过程 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 轮材料准则及确定设计 | 由于没有特殊要求的传动，选择一般材料小齿轮45号钢调质,齿面硬度HBS=220; 大齿轮45号钢正火，齿面硬度HBS=190 由于两齿轮齿面硬度HBS均<350,又是闭式传动，故按齿面接触强度设计，按齿根弯曲强度校核。 | 小齿轮45号钢调质 齿面硬度HBS=220; 大齿轮45号钢正火， 齿面硬度HBS=190 |
| 接触疲劳强度设计 选择载荷系数K 选择齿宽系数 计算转矩T 确定许用应力[] 计算中心距a | a48.5(i+1(mm) 应有轻微冲击，由表9.10.1选K=1.5对一般减速器=0.4 T=0.95N/mm 由图9011.4查取：=560（MP）由表9.11.2取S=1.1 []===509(MP) []===350(MP) 取两者之较小值代入设计 a48.5(i+1(mm) =48.5(3.75+1) =230.3750.804 =185.27(mm) | K=1.5 =0.4 T=0.95N/mm S=1.1 []=509(MP) []=350(MP) |
| 模数m和齿数z和z | 拟取中心距a=190.则模数： m=(0.007-0.02)a=1.33-3.8查表9.4.1取m=3 齿数Z==26.67取Z=27 Z=273.75=101.25 z=28=105齿数不是整数故舍弃 取Z=28 Z=273.75=105 a==（28+105）=199.5mm | m=3mm z=28 z=105KW |
| 齿轮弯曲疲劳强度选择齿形系数Y和齿根应力集中系数Y 计算齿宽b 确定许用弯曲应力 校核轮齿弯曲疲劳强度 | = 由表9.11.1查得，Y=2.55 、Y=1.61； Y=2.18 Y=1.79 a=199.5=0.4，b= a=0.4199.579.8mm这里取a=80mm 由表9.11.2查得： =210Mpa,=160MP 由表9.11.2查得：S=1.4 ===150Mpa ===114.3Mpa == ==58.81Mpa == | S=1.4 =150Mpa =114.3Mpa 58.81Mpa< 59.91Mpa< 弯曲强度足够 |
| 计算轮齿圆周速度 | ===6.33(m/s) 由教材表9.6.3知，可选用7级精度 | 7级精度合适 |
| 计算齿轮主要尺寸 分度圆直径d 齿顶圆直径d 齿根圆直径d 齿顶高h 齿根高h 齿高h 齿宽b | d=mz=328=84 d=mz=3105=315mm d=m(z+2)=3(28+2)=90mm d=m(z+2)=3(105+2)=321mm d=m(z-2.5)=3(28-2.5)=76.5mm d=m(z-2.5)=3(105-2.5)=307.5mm h=hm=3mm d=84 d=315mm d=90mm d=321mm d=76.5mm d=307.5mm h=3mm h=3.75mm h=6.75mm b=79.8mm b=85mm h=m(h+c)=3(1+0.25)=3.75mm h=m(h +)=6.75mm b=a=0.4199.5=79.8mm3.5 b=b2+(5-10)=85mm | d=84 d=315mm d=90mm d=321mm d=76.5mm d=307.5mm h=3mm h=3.75mm h=6.75mm b=79.8mm b=85mm |
| 跨测齿数k 公法线长度W | k=0.111z+0.5=0.111 k=0.111 | k=4 k=12 |

二输出级齿轮的设计

| 计算项目 | 计算依据内容、及过程 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 选择齿轮材料准则及确定设计 | 由于没有特殊要求的传动，选择一般材料小齿轮45号钢调质,齿面硬度HBS=220; 大齿轮45号钢正火，齿面硬度HBS=190 由于两齿轮齿面硬度HBS均<350,又是闭式传动，故按齿面接触强度设计，按齿根弯曲强度校核。 | 小齿轮45号钢调质 齿面硬度HBS=220; 大齿轮45号钢正火， 齿面硬度HBS=190 |
| 按齿面接触疲劳强度设计选择载荷系数选择齿宽系数 计算转矩 确定许用应力[] | a48.5(i+1(mm) 应有轻微冲击，由表9.10.1选K=1.5对一般减速器=0.4 T=3.43N/mm 由图9011.4查取：=560（MP）由表9.11.2取S=1.1 ===509(MP) ===350(MP) 取两者之较小值代入设计 a48.5(i+1(mm) =48.5(3+1)= =48.541.52=294.45(mm) | K=1.5 =0.4 T=3.43N/mm S=1.1 []=509(MP) []=350(MP) |
| 确定齿数数m和齿数z和z | 拟取中心距a=296.则模数： m=(0.007-0.02)a=3.07-5.92查表9.4.1取m=4mm 齿数z==37 z=zi=373=111 a==（37+111）=296mm | m=4mm z=37 z=111 a=296mm |
| 齿轮弯曲疲强度 选择齿形系数Y和齿根应力集中系数Y 计算齿宽b和b 确定许用弯曲应力 校核轮齿弯曲疲劳强度 | = 由表9.11.1查得，Y=2.45 、Y=1.65； Y=2.18 Y=1.79 a=296=0.4，b= a=0.4296118.4mm这里取a=80mm 由表9.11.2查得： =210Mpa,=160MP 由表9.11.2查得：S=1.4 ===150Mpa ===114.3Mpa == =37.98Mpa == =36.66MPa | S=1.4 =150Mpa =114.3Mpa 37.98Mpa< 36.66Mpa< 弯曲强度足够 |
| 计算算轮齿圆周速V | V===1.49(m/s) 由教材表9.6.3知，可选用7级精度 | 7级精度合适 |
| 齿轮主要尺寸 分度圆直径d 齿顶圆直径d 齿根圆直径d 齿顶高h 齿根高h 齿高h 齿宽b | d=mz=437=148 d=mz=4111=444mm d=m(z+2)=3(37+2)=156mm d=m(z+2)=3(111+2)=452mm d=m(z-2.5)=4(37-2.5)=138mm d=m(z-2.5)=4(111-2.5)=394mm h=hm=4mm h=m(h+c)=4(1+0.25)=5mm h=h +=9mm b=a=0.4296=118.4mm b=b2+(5-10)=124mm | d=148 d=444mm d=156mm d=4521mm d=138mm d=394mm h=3mm h=5mm h=9mm b=118.4mm b=124mm |
| 跨测齿数k 公法线长度W | k=0.111z+0.5=0.111 k=0.111 | k=5 k=13 |

三，轴的设计

三根轴的材料初选如下表

| 轴的材料 | 45号钢 |
| --- | --- |
|  | 30-40 |
|  | 118-107 |

第一根轴的设计

根据d=   (mm)可以求得轴的最小直经

上式中 ---轴的扭切应力，Mpa

T----转矩，N.mm;

W---抗扭截面系数，mm,圆截面轴的W=0.2d

P---传递的功率，kW;

n---轴的转速，r/min;

---许用扭切应力，Mpa;

C----与轴材料和承载情况由关的常数；

第一根轴的设计

P=7.2kWn=720r/min;C取110由上式求得第一根轴的最小直径d23.69;圆整取d=24

因为第一根轴上的齿轮较小，在制造中把齿轮和第一根轴做成一体，在该轴的有一端要固定一个V带轮，故由一个键槽，将其直径增大3%-5%，

d=d5%24.12mm

最终确定第一根轴的最小段的直径是25mm，第一根轴的结构和各轴段的尺寸参看零件图《小齿轮轴》,用于安装轴承的直径为35mm,查《课程指导书》选用轴承的型号为6207

第二根轴的设计

根据d=求该轴的最小段的直径

这里第一根轴的P=6.9kW，n=192r/min;C取110

求得这根轴的最小段的直径是d36.3

因为该轴上的两个齿轮的分度圆直径都表达（分别是d=315mmd=141mm）,这两个齿轮通过键连接固定到第二根轴上则该轴上由两键槽则该轴的最小直径

d=d7%+d=29.59mm

圆整，最终取d=30mm

因为该轴的最小轴段按装轴，则该轴承的内径为30mm,查表初选轴深沟球轴承的代号为6208

因为安装轴承的这两段轴要经过砂轮磨削处理，所有要在靠近轴键的部分留有两个沙轮越程槽。

该轴的设计图如下图

第三根轴的设计

根据d=求该轴的最小段的直径

这里第一根轴的P=6.9kW n=64r/min;C取110

求得这根轴的最小段的直径是d57.2

因为该轴上的两个齿轮的分度圆直径都表达（d=444mm）,这个齿轮通过键连接固定到第二根轴上,因这根轴的由端要用联轴器和卷筒相连，故在轴端由一个键槽。则该轴上由两键槽，考虑到键槽对轴的削弱，则该轴的最小直径增大7%-10%.

d=d7%+d=57.2mm

圆整d=58mm

因为该轴的最小轴段按装联轴器,下面进行联轴器的选择

联轴器的选择

输出轴的转矩为984.84N.m转矩较大选用，由题目要求知载荷空载启动，经常满载，选用弹性柱销联轴器，弹性注销联轴器结构简单，制作，安装，维修均方便，不需要润滑，耐久性很好。查《课程指导书附表3.4》，选用HL4,因为输出轴的转速为64r/min,考虑经济性，选用铁制的，Y型的，该联轴器的参数如下表

| 型号 | 许用转矩 | 许用转速 | 轴直径 | 轴空长度 | D | d | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HL4 | 1250（N.m） | 2800r/min | 60mm | 142 | 195 | 30 | 90 |

最终确定这跟轴额最小段的直径为60mm，第三根轴的的结构及尺寸如下图

轴强度的校核

对第三根轴进行校核

对该齿轮受力分析

圆周力      F=F=F=   (N)

F=F=F= Ftan (N)

F=F=F=    (N)

T=9.8410(N.mm)

式中  T---齿轮上传递的力矩；

d=该轴上齿轮分度圆直径，mm;

---压力角，=20

把数据带入上式求得

F=4.1610	N

F=1.5110N

- 求水平面的支反力

F=4.1610N =2.8310N

F=4.1610=1.3310N

绘制水平面的弯矩图如下图

M=4.1610N =232.44N.m

(2)求垂直面的支反力

F=1.5110N =1.0310N

F=1.5110=0.48510N

绘制垂直面的弯矩图，如下图

M=4.1610N =84.6N.m

合成弯矩图,如下图

M===247.36N.m

有已知轴的转矩。绘制转矩图，如下图

T=9.8410(N.mm)

求危险截面的当量弯矩

由图可知，齿轮与轴面接触面的中心处的截面为危险截面，但a—a截面有键槽，对轴有一定的削弱，因此对这个截面进行验算。

取折合系数=0.6，有

M===651.45(N.m)

计算危险截面轴的直径

轴的材料选用的是45号钢，调质处理，由教材表12.1查得=650Mpa,由表12.3.2插值差得=60Mpa,则

d===4.77mm

考虑到键槽对轴的影响，则d4.771.045mm,取d=5mm.由前面知道轴三的最小直径为d=60mm远大于d,故轴的强度足够。

轴承寿命的校核

对轴三上用的轴承的寿命进行校核

轴三的两个轴承只收到径向力，而不受到轴向力，所受到底最大径向力为

P= F=1.5110N =1.0310N

由公式 L=

式中     ---基本额定寿命，h;

n---轴的转速，r/min.

对于轴Щ上的轴承:其轴的转速n=64r/min.初选的轴承代号为6314，C=80kN带入上式得     L=385075.2h,换算成年

L==80.224y    (两班制，一年按300天算)

因题目要求大修期限为3年，初选的轴承有点浪费，换成轻载的选用6214

C=46.8(Kn)，带入上面公式得

L	=42192.87h，换算成年

L==9.87y   合乎设计要

键的选择及校核

键的材料多为碳素钢，常用45号钢，键的截面尺寸按轴径d从键的标准中选取；键的长度应符合标准中的长度系列，查《机械设计课程指导书》附表和《机械设计基础》表12.4.1

确定三根轴上键的型号及长度如下表

| 轴名称 | 第一根轴 | 第二根轴 | 第三根轴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 键型号 | 8*7 | 14*9 | 22*14 |
| 键长度 | 55 | 65 | 95mm |

平键连接的主要失效形式是键与齿轮工作面的压溃和磨损，除非有严重的过载，一般不会出现键的剪断，设键所受载荷沿键的工作长度和高度均匀分布，平键连接的挤压强度条件为

==<[]

对于导向键平键（动连接），主要失效形式为磨损，计算依据是限制压强，既p= (MP)

式中  F—圆周力;

T---转矩，N.mm;

d---轴的直径，mm;

h---键的高度，mm

l---键的工作长度，mm;

[],[p]---许用压强;

这里对第三根轴和第四个齿轮连接的键进行校核，第三根轴的键受到转矩T=9.8510N.mm,由上表可知道第三根轴的长度，直径d=81mm,带入上式可以求得p=<24.83MPa=50MPa,因此所选键的强度足够。

四、箱体及附件的设计

一、减速器箱体的材料及成型

减速器箱体按照制造工艺和成型材料种类的不同可分为铸造箱体和焊接箱体，铸造材料铸铁（HT150、HT200）,铸造箱体易于获得合理的结构形状，刚性好，易加工，承受的压强强度高减震性好，本减速器采用HT200铸造。箱体及相关零件的结构尺寸如下表

| 箱坐壁厚 |  | 10mm | 定位销直径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖壁厚 |  | 10mm | d、d,d至外箱壁距离 | C | 34mm |
| 箱盖凸缘厚 | b | 15mm | d,d至凸缘距离 | C | 27mm |
| 凸缘厚 | b | 15mm | 轴承旁凸台半径 | R | 30mm |
| 箱底凸缘厚度 | b | 20mm | 凸台高度 | h | 20mm |
| 箱盖与箱座螺钉直径 | d | 16mm | 齿顶圆与内壁间的距离 | g | 15mm |
| 联接螺栓d的间距 | l | 180mm | 齿轮断面与内壁间的距离 | g | 13mm |
| 视空螺钉直径 | d | 16mm | 箱盖，箱座肋厚 | M、m | 8mm |
| 地脚螺栓直径与数目 | d、n | 24mm、4 | 轴承端盖外径 | D | 160mm、210mm |
| 轴承旁连接螺栓直径 | d | 18mm | 定位销直径 | d | 12mm |
| 检视孔盖螺钉直径 | d | 16mm | 轴承旁连接螺栓距离 | s | 10mm |

二、箱体附件设计

检视空和视空盖

视孔盖用于检查传动零件的工作情况，润滑状态及齿侧间隙，并可通过该盖向箱体内注入润滑油。所以检视孔盖应在箱盖上便于观察啮合零件的位置。检视孔盖可以用铸铁，钢板或有机玻璃材料制作，结合面应加密封垫。这里检视孔盖用铸铁制造。

通气空

通气孔用来沟通箱体内的气流，平衡箱体内的气压。

油标

油标用来指视油面高度，其位置应设在便于检查及油面较稳定的地方。

放油螺塞

放油孔应设置箱座底面的最低处，底面做成放油孔方向成1：100倾斜的平面，以利于放出油污。平时放油孔用螺塞密封，油赛的直径应是箱体壁厚的1.5到2倍。这里取1.5倍则其直径为15mm。油孔应设凸台。

起盖螺钉

为便于拆卸箱盖，减速器箱盖凸缘上应该设1到2个起盖螺钉，螺钉直径与箱盖面凸缘连接螺栓直径相同，其直径螺纹长度要大于箱盖凸缘的厚度。螺钉的端部做成圆柱型或半球形，以避免螺纹损害。

定位销

为保证轴承座孔的孔精度与装配精度，确定箱座与箱盖的相对位置，在分箱面凸缘的对角线两端安两个定位销定位。

定位销有圆柱形和圆锥形两种，尺寸已经标准化。这里采用圆柱销，锥度为1:50,其公称直径可取0.7到0.8倍的分箱面凸缘连接螺栓直径的

起吊装置

为了便于拆卸和搬运减速器，应在箱盖上装吊环螺钉或铸出吊耳。吊环螺钉为标准件根据减速器的重量齿《课程指导书》表4.4.10选取M24。由于吊环螺钉承受较大载荷，装配时必须将螺钉完全拧入箱盖，台肩抵紧

第三章 润滑与密封.

齿轮的润滑

对于双级齿轮当v=12m/s时采用油浴润滑，应考虑各级传动中大齿轮入油池深度约1到2个齿全高，同时要求齿定距离箱体高度不少于30到50mm.

滚动轴承的润滑

本减速器可用脂润滑或浸油润滑。

密封

轴承的密封采用毛毡密封

本次课程设计设计的减速器的最最终效果图如下图

本次设计感受

略

参考资料

略。