一、选择题：（每空2分，共22分）

1．两构件通过面接触组成的运动副称为（  B  ）。

A 高副   B 低副  C 回转副  D 移动副

2．在螺纹联接中，常用的螺纹牙型是（  C  ）。

A 矩形螺纹   B 锯齿形螺纹  C 三角形螺纹  D 梯形螺纹

3．键的剖面尺寸（）是根据什么从标准中选择出来的。（  B  ）

A 轴毂长度  B 轴径大小  C 传递的功率大小  D 传递的扭矩大小

4．锥齿轮的标准参数分布在（  B   ）。

A 小端   B 大端   C 齿宽中点处

5．一对钢质标准齿轮相啮合，齿数关系为Ｚ1〈Ｚ2，则两齿轮齿面接触应力（  B 　），齿面弯曲应力（　C　）。

A 难确定   B 相同   C 不相同   D 不受影响

6．带传动的主要失效形式之一是（  D  ）

A 松弛   B 弹性滑动   C 颤动   D 疲劳破坏

7．对心曲柄滑块机构（  B  ）具有急回特性。

A 一定  B一定不  C 难确定

8．凸轮机构中润滑较好，常用于高速传动的是（  C  ）。

A 尖顶从动件凸轮机构  B 滚子从动件凸轮机构  C 平底从动件凸轮机构

9．与带传动相比，链传动的主要特点之一是（  C  ）。

A 缓冲吸振   B 过载保护  C 无打滑  D 瞬时传动比恒定

10．巴氏合金用来制造（  C  ）。

A 单层金属轴瓦  B 含油轴承轴瓦  C 双层或多层金属轴瓦轴承衬  D 非金属轴瓦

二、填空题（每空1分，共25分）

1．受横向载荷的紧螺栓联接工作时，螺栓受（ 拉  ）和（ 扭切 ）应力作用。

2．带传动最大应力发生在（ 带紧边绕上主动轮一侧处 ）。设计V带传动时，带轮直径不能太小，是为了限制（ 带中的弯曲应力 ）。

3．齿轮传动的主要失效形式有（齿面点蚀）、（轮齿折断）、（齿面磨损）和（齿面胶合）。。

4．滚子轴承和球轴承相比，前者的承载能力较（ 小 ），而极限转速较（ 高 ）。

5．一般润滑油的粘度随温度的升高而（ 降低 ），所以温度过高则容易引起蜗杆和蜗轮齿面的（ 胶合 ）。为此，对闭式蜗杆传动应进行（ 热平衡 ）计算。

6．铰链四杆机构中，能绕机架作整周回转的连架杆称为（ 曲柄 ），连接两连架杆的构件称为（ 连杆 ）。

7．飞轮是一个转动惯量（ 很大 ）的回转体，一般将飞轮安装在（ 主轴 ）上。

8．链传动的主要失效形式有（ 链板疲劳破坏 ）、（ 链条铰链磨损 ）、（ 销轴与套筒的胶合 ）和（ 过载拉断 ）四种。

9．7208AC轴承的类型名称是（ 角接触球轴承 ），轴承内径是（40mm ），尺寸系列为（ 2系列 ），精度等级为（ 0级 ）。

三、问答题（每题5分，共20分）

  - 滑动轴承材料应满足哪些主要要求？

答：1）摩擦系数小 ；

2）导热性好，热膨胀系数小；

3）耐磨、耐蚀、抗胶合能力强；

4）有足够的机械强度和可塑性。

  - 螺纹联接具有良好的自锁性，为什么有时还需要防松装置？试各写出两种机械防松和摩擦防松的方法。

答：联接用的三角形螺纹都具有自锁性，在静载荷和工作温度变化不大时不会自动松脱。但是在冲击、振动和变载荷及高温工作下，预紧力可能在瞬间消失，联接仍有可能发生松脱现象，因此需要设防松装置。

止动垫片和圆螺母用带翅垫片属于机械防松方法。

弹簧垫圈和对顶螺母属于摩擦防松方法。

3．说明公式中各参数的含义。

答： z表示带的根数；

表示带传动的额定功率（KW）；

0表示单根普通V带的基本额定功率（KW）；

△0表示单根普通V带的基本额定功率（KW）；

表示包角修正系数；

表示带长修正系数。

4．链传动中，为什么小链轮的齿数不宜过多或过少？

答：为使链传动的运动平稳，小链轮齿数不宜过少，同时小链轮齿数也不宜过多，若小齿轮齿数过多，则大齿轮齿数会更多，容易发生跳齿和脱链现象。

四、分析计算题（共33分）

1．计算图示机构的自由度，并判断机构的运动是否确定。（8分）

- （2）

解；（1）   此机构的运动确定。

（2）      此机构的运动确定。

2．某蜗杆轴用一非液体润滑径向滑动轴承支承，已知轴的转速轴承直径，轴承宽度，承受载荷，轴瓦材料试校核该向心滑动轴承。（8分）

解：1）验算平均压力：

2）验算轴承的滑动速度：

3）验算轴承的值：

因此该轴承合格。

3．渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，已知i12=3，中心距a=152mm，m=４mm，α=20º，求两轮的齿数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿厚、基圆齿距？（10分）

解：由   即 得

又   得    所以得到两轮齿数： ，

分度圆直径：

齿顶圆直径：

齿    厚：

基圆齿距：

  - 求图示轮系中的传动比大小。已知。（7分）

解：由   则

所以解得： 解：由   得

所以

由上式得

- V带传动传递的最大功率为，带的速度紧边拉力是松边拉力的两倍，，试求有效拉力，松、紧边拉力和及预紧力。（8分）

解：1）带中有效拉力

2） 由     及

得 松、紧边拉力

3）预紧力：