- 填空（每空2分，共2４分）

1、机构具有确定运动的条件是（         ）。

2、两构件组成的运动副，按接触特性分为（     ）和（　　　）两类。

3、工作时既承受弯距又承受转距的轴称为（　　　　）。按承载情况，自行车的前轴属于（      ）轴；中轴属于（　　　）轴。

4、螺纹联接预紧的目的在于（       ）；防松的根本问题在于（       ），弹簧垫圈属于（        ）防松方法。

5、一对直齿渐开线齿轮的正确啮合条件是（                    ）。

６、凸轮机构从动件由于速度突变而引起的冲击称为（　　　　）冲击，由加速度突变引起的冲击称为（　　　　）冲击。

选择题（每题2分，共20分）

1、普通螺栓联接所受的预紧力为，在受轴向工作载荷后，剩余预紧力为，则螺栓受到的总拉力为：（     ）

A   B   C   D

2、带传动中的弹性滑动是：（      ）

A 　可以避免的  　 B　 不可以避免的 　 C 　由于初拉力太大引起的　  D　 由于带和带轮间的摩擦系数太小引起的。

3、铰链四杆机构处于死点位置时，则（　　　）共线。

Ａ　曲柄和连杆　　Ｂ　摇杆和连杆　Ｃ　曲柄和机架　Ｄ　摇杆和机架

4、在下列轴毂联接中，定心精度最高的是（　　　）。

A　平键联接    B　半圆键联接    C　楔键联接    D　花键联接。

5、斜齿轮不产生根切的最少齿数（　　　）１７个齿。

Ａ　大于　Ｂ　小于　Ｃ　等于

６、在轮系中至少有一个齿轮的轴线是绕某一固定轴线回转，这种轮系称为（　　）。

Ａ　定轴轮系　Ｂ　周转轮系　Ｃ　混合轮系

７、在机械中安装飞轮，可以调节（　　　）的速度波动。

Ａ　周期性　Ｂ　非周期性　Ｃ　周期性和非周期性

８、要实现两平行轴之间的传动，可采用（    ）传动。

A　圆柱齿轮  B　直齿锥齿轮   C　准双曲面   D　曲齿锥齿轮

９、为了减少蜗轮滚刀型号，有利刀具标准化，规定（    ） 为标准值。

A　蜗轮齿数    B　蜗轮分度圆直径    C　蜗杆头数    D　蜗杆分度圆直径

１０、在机械传动中，理论上能保证瞬时传动比为常数的是（    ）。

A　带传动  B　链传动  C　齿轮传动  D　摩擦轮传动

- 问答题（每题５分，共２0分）

  - 带传动的失效形式是什么？设计准则是什么？

  - 齿轮传动产生胶合失效的原因是什么？怎样避免？

  - 试述滚动轴承的基本额定寿命、基本额定动载荷、基本额定静载荷的概念？

  - 简述弹簧的主要功用有哪些？

- 设计计算题（共36分）

  - 计算下列机构的自由度，并判断机构是否有确定的运动。（8分）

（１）　　　　　　　　　（２）

  - 渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，Z1=22，Z2=40，m=4mm，α=20º，（1）求两轮分度圆直径、齿顶圆直径、齿厚及基圆齿距；（2）正确安装时的中心距a。（10分）

  - 图示轮系的传动比和的大小。已知 。（10分）

  - 一V带传动传递的最大功率为，带的速度紧边拉力是松边拉力的两倍，，试求有效拉力，紧边拉力及预紧力。（8分）