气动实验四：剪板机气压传动系统构建实验指导

一、实验目的

1．能用单向节流阀来控制气缸的动作速度；

2．理解进气节流调速回路和排气节流调整回路的工作原理

3. 能用快速排气阀来控制气缸的动作速度；

二、实验项目及要求

实验1．构建用单向节流阀来控制的进气节流调速回路。

实验2．构建用单向节流阀来控制的排气节流调速回路。

实验3．构建用快速排气阀来控制的调速回路。

三、实验步骤

(1)按需要选择气压元件；

(2)根据系统原理图联接管道；

(3)接通压缩空气源；

(4)实现所要求的调速功能和循环动作；

(5)拆卸，并将元件放好。

（6）实验结束，关闭油泵电机和总电源，做好现场5S。

四、思考题

1．绘制气动回路原理图，说明工作原理

2. 试设计一个可使双作用气缸快速返回的控制回路。要求用下列气阀：一个单电控二位五通阀，一个单向节流阀，一个快速排气阀。