气动实验二：剪切装置气压传动系统的构建实验指导

一、实验目的

1．掌握双压阀、梭阀和快速排气阀在气动控制回路中的应用。

2．通过装拆气压回路了解气动回路的组成及性能。

3．能利用现有气压元件拟订其他方案，并进行比较。

二、实验项目及要求

实验1．组装逻辑“与”功能的间接控制气动回路。

实验2、组装逻辑“或”功能的间接控制气动回路,请画出原理图

三、实验步骤

(1)按需要选择气压元件；

(2)根据系统原理图联接管道；

(3)接通压缩空气源；

(4)实现所要求的调速功能和循环动作；

(5)拆卸，并将元件放好。

（6）实验结束，关闭油泵电机和总电源，做好现场5S。

四、思考题

1． 用单气控换向阀与双气控换向阀控制双作用气缸有什么不同特点？

3. 简述双压阀、梭阀和快速排气阀的工作原理。

4. 有人设计一双手控制气缸往复运动回路如图所示。问此回路能否工作？为什么？如不能工作需要更换哪个阀？