（     ）1、双作用叶片泵的转子转一整转，完成两次吸油和两次压油。

（     ）2、换向阀的常态位置就是阀芯受弹簧力作用的位置。

（     ）3、调速阀由定差减压阀和节流阀组成。

（     ）4、差动连接时缸的运动速度加快，缸的输出力减少。

（     ）5、减压阀是用进口油压力与阀芯上的弹簧力相平衡的。

（     ）6、常态时溢流阀的进出油口是相通的。

（     ）7、三位四通换向阀的O型中位机能，能使泵卸荷。

（     ）8、液压缸的差动连接可提高执行元件的运动速度。

（     ）9、齿轮泵都是定量泵。

（     ）10、理想流体伯努力方程的物理意义是：在管内作稳定流动的理想流体，在任一截面上的压力能、势能和动能可以互相转换，但其总和不变。

（     ）11、液压马达与液压泵从能量转换观点上看是互逆的，因此所有的液压泵均可以用来做马达使用。

（     ）12、流体在管道中作稳定流动时，同一时间内流过管道每一截面的质量相等。

（     ）13、气动三大件是气动元件及气动系统使用压缩空气质量的最后保证。其安装次序依进气方向为减压阀、分水滤气器、油雾器。

（     ）1、作用于活塞上的推力越大，活塞的运动速度越快。

（     ）2、背压阀的作用是使液压缸回路中具有一定压力，保证运动部件工作平衡。

（     ）3、因电磁吸力有限，对大流量换向阀应选用液动换向阀或电液换向阀。      （     ）4、理想流体是指假想的无粘性、不可压缩的液体

（     ）5、有两个调定压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口，

泵的出口压力为10Mpa。